|  |  | Мод. 751 |
| --- | --- | --- |

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЕСТЕНЕВОЙ СВЕТИЛЬНИК АLFА-751

Паспорт

2013

# КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бестеневой операционный светильник с одним светоотражателем состоит из корпуса светильника, вертикальной стойки и опорного основания.

СБОРКА И НАСТРОЙКА

Светильник с одним светоотражателем

- Подведите шнур питания (1) от основания к контакту штепсельного разъема (2).

- Вставьте стойку светильника в отверстие на основании. Зафиксируйте с помощью винтовой гайки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Перед началом эксплуатации убедитесь в наличии поданного напряжения. Отрегулируйте положение светильника, яркость и фокусирующую поверхность

2. Амплитуда вертикального перемещения управляется при помощи длинной регулирующей планки.

3. Поверхность фокусировки света регулируется с помощью ручки настройки.

4. Яркость света регулируется с помощью ручки регулировки силы света.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед заменой лампы или предохранителя необходимо отключить подачу электроэнергии. Никогда не производите замену лампы, пока она не остынет.

2. Необходимо регулярно проверять различные узлы креплений светильника и винтовые крепления. В случае разбалтывания какого-либо из винтов необходимо затянуть их. (Рекомендуется проводить проверку раз в 3 месяца).

3. Необходимо регулярно протирать корпус светильника мягкой тканью.

4. До начала операции необходимо провести процесс стерилизации для всех частей, до которых можно дотронуться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. При сборке светильника установка основания и других деталей должна проводиться профессионалами, чтобы обеспечить соответствующее качество соединений.

2.  Регулярно проверяйте различные узлы креплений светильника, чтобы предотвратить любое возможное ослабление крепления.

3.  После операции необходимо отключить электропитание. В противном случае из-за длительной эксплуатации преобразователь напряжения может сгореть.

4. Перед заменой лампы или предохранителя необходимо отключить подачу электропитания.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | описание | освещенность операционного поля, 1000 лк | Температура цвета, К | диапазон регулировки свет. пятна, мм | Диаметр корпуса светильника, мм | сеть, В | потребление электро- энергии, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 751 | с 1 светоотражателем | 25 | 3000±500 |  |  | 220 | 55 |

Примечание: наша компания оставляет за собой право изменения дизайна и улучшения теххарактеристик данного продукта.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Основание - 1

2. Стойка - 1

3. Корпус с рефлектором - 1

4. Рукоятка - 1

5. Запасная лампочка - 1

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

| АLFА | 7 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Светильник операционный бестеневой соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 60444-92, ГОСТ 26368-84, ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 51318.14.1-99 и признан годным к эксплуатации. Светильник подвергнут ООО «АЛЬФА» консервации согласно требованиям технических условий. Вариант защиты ВЗ-1.

Дата выпуска ___________________

МП

Штамп ОТК ____________________

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Светильник в упаковке транспортируется закрытым транспортом, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, при температуре воздуха от  –300 С до +400 С. Относительная влажность воздуха до 100%.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Светильник следует хранить в закрытом помещении при температуре от +50 до +400 С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +250 С.

2. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня доставки светильника.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет светильник и его части по предъявлении рекламационного акта.          На лампочки гарантия не распространяется !